## Slide 1: 实验六 多周期MIPS CPU设计

## Slide 2
使用唯一的存储器模块

## Slide 3
LW指令: 取指到新的指令寄存器，使用IRWrite控制是否写入

## Slide 4
LW指令: 译码，读取操作数，并存储到寄存器A

## Slide 5
符号扩展的立即数不需要使用寄存器寄存

## Slide 6
LW指令: 计算结果存储到新的寄存器ALUOut

## Slide 7
LW指令: 从存储器中取数,这里需要和PC的访问进行二选一,
获得的数存储在寄存器Data

## Slide 8
LW指令: 写回寄存器

## Slide 9
LW指令:复用ALU进行PC+4

## Slide 10
SW指令

## Slide 11
R型指令数据通路

## Slide 12
beq指令数据通路

## Slide 13
完整的多周期MIPS指令数据通路

## Slide 14
控制单元结构图

## Slide 15
IRWrite PCWrite无效的时候在状态中不显示， 有效的时候显示
控制器状态机设计

## Slide 16
取值时的数据通路，使用虚线表示，
下周期进行Instr<-M(PC); pc<-pc+4;

## Slide 17
译码：存储器读写指令在该状态下没有控制信号，但是需要一个周期
进行译码和RegFile读取

## Slide 18
译码步骤的数据通路，下周期寄存器数据写入寄存器A和B

## Slide 19
存储器地址计算，依据不同的指令有不同的状态转移

## Slide 20
存储器地址计算

## Slide 21
存储器读的状态转移图

## Slide 22
存储器写的状态转移图

## Slide 23
执行R型指令

## Slide 24
执行分支指令

## Slide 25
完整的多周期MIPS指令状态图

## Slide 26
添加addi指令之后的状态机

## Slide 27
支持j型指令的数据通路

## Slide 28
支持j型指令的状态机设计

## Slide 29: 实验要求
设计CPU，完成以下程序代码的执行，其功能是起始数为3和3的斐波拉契数列的计算。只计算20个数。
.data
fibs: .word 0 : 20 # "array" of 20 words to contain fib values
size: .word 20 # size of "array"
temp: .word 3 3
.text
la $t0, fibs # load address of array
la $t5, size # load address of size variable
lw $t5, 0($t5) # load array size
la $t3, temp # load
lw $t3, 0($t3)
la $t4, temp
lw $t4, 4($t4)
sw $t3, 0($t0) # F[0] = $t3
sw $t4, 4($t0) # F[1] = $t4
addi $t1, $t5, -2 # Counter for loop, will execute (size-2) times
loop: lw $t3, 0($t0) # Get value from array F[n]
lw $t4, 4($t0) # Get value from array F[n+1]
add $t2, $t3, $t4 # $t2 = F[n] + F[n+1]
sw $t2, 8($t0) # Store F[n+2] = F[n] + F[n+1] in array
addi $t0, $t0, 4 # increment address of Fib. number source
addi $t1, $t1, -1 # decrement loop counter
bgtz $t1, loop # repeat if not finished yet.
out:
j out

## Slide 30: 实验说明
实验设计中可以不使用给定的数据通路和状态机，但仅允许使用一个存储器。
对指令/数据存储器的附加要求：
  使用异步存储器，最高评分为√√
  使用同步存储器，最高评分为√√√，使用同步存储器时，需要对数据通路和状态机进行适当修改。

## Slide 31: 初始化coe文件
需要例化一个mem，代码段和数据段首地址自行指定。

## Slide 32: 将mars编译后的代码导出

## Slide 33: 导出为16进制

## Slide 34: 导出的代码
20082000
200d2050
8dad0000
200b2054
8d6b0000
200c2054
8d8c0004
ad0b0000
ad0c0004
21a9fffe
8d0b0000
8d0c0004
016c5020
ad0a0008
21080004
2129ffff
1d20fff9
08000011
数据段地址自行修改，默认是0x2000

## Slide 35: 实验所涉及到的指令
指令理解与分解请自行完成。
  addi
  add
  lw
  sw
  bgtz
  j

## Slide 36: 实验检查
仿真查看数据ram 内容是否正确
检查仿真执行状态等
检查代码设计，代码是否独立完成

## Slide 37: 实验报告
在一周内提交实验报告到
  ftp://202.38.79.140/03_课程资源/02_计算机组成原理实验/2017/实验报告/Lab6_MCLK_CPU/
  文件名为：Lab7_学号.pdf
  所有不满足该格式的文件视为未提交实验报告